АДМИНИСТРАЦИЯ

ТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Саянского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017 д. Тинская № 33

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Тинского сельсовета на 2017-2020 годы и на перспективу до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», проектом Генерального плана Тинского сельсовета, Уставом Тинского сельсовета, администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры Тинского сельсовета на 2017-2018 годы и на перспективу до 2025 года» согласно приложению 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в местном печатном органе «Вести Тинского сельсовета».

Глава Тинского сельсовета А.В. Бридов

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Тинского сельсовета

от 18.12.2017 г. № 33

ПРОГРАММА

комплексного развития системы

коммунальной инфраструктуры

Тинского  сельсовета

Саянского района, Красноярского края

на 2017-2020 годы и на перспективу до 2025 года

# 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Тинского сельсовета Саянского района на 2017 -2020 гг. и на период до 2025 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Проект генерального плана Тинского сельсовета Саянского района Красноярского края, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Устав Тинского сельсовета Саянского района. |
| Заказчик программы | Администрация Тинского сельсовета Саянского района Красноярского края |
| Разработчик программы | - Администрация Тинского сельсовета Саянского района Красноярского края |
| Цель программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития поселений Тинского сельсовета на 2017-2020 гг. и на период до 2025 года. |
| Задачи программы | 1. Формирование оптимальной систем коммунальной инфраструктуры. 2. Создание надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения на территории сельсовета. 4. Повышение качества и доступности предоставляемых коммунальных услуг. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Теплоснабжение: Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2017 г. - 0 ед./км; 2018 –0 ед./км; 2019- 0, до 2025 г. - 0 ед./км. • Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2017 г. - 0%; 2018 – 0%; 2019 – 20%, с 2020 г. – по 2025 - 30%. Водоснабжение: Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 ед. (одну водобашню) в год: 2017г. – 2 на 1 ед. ; 2018г. – 2 на 1 ед.; 2019г. – 3 на 1 ед.; с 2020-2025г.г. 5 на 1 ед. • Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2017 – 0 ед./км; 2018 – 0 ед./км; 2019 – 1 ед./км с 2020 до 2025 г. - 0 ед./км. • Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2017 – 0%;2018 – 0%, 2019 – 20%, с 2020 г. – по 2025 - 15%. 2020 г. - 0 ед./км; • Износ системы водоснабжения: с 2017 г.по 2020 г. - 30%; с 2020 г. по 2025 г. - 35%. • Уровень потерь воды: 2017 –15%; 2018 – 12%; 2019 – 8%; с 2020 г. – по 2025 г - 10%. • В 100% объеме обеспечить к 2020 году достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг; • Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения; • Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 10 на 1000 чел. в год. Электроснабжение: • Достичь к 2020 году 100% модернизации и монтажа уличного освещения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017- 2020 гг. и на период до 2025 года |
| Контроль за реализацией программы | Глава Тинского сельсовета |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2017 - 2020 гг. и на период до 2025 г.г., составит 4 1915,0 тыс. руб., в том числе: Местный бюджет – 41,0 тыс. руб., из них: 2018 г. – 25,5 тыс. руб.; 2019 г. – 3,0 тыс. руб.; 2020 г – 2025 гг. – 12,5 тыс. руб. Краевой бюджет составит 4 100, 0 тыс. руб. г. – 2 550,0, тыс. руб.; г. – 300,0 тыс. руб. 2020-2025г.г. – 1250, тыс. руб. Внебюджетные источники составит 50 тыс. руб. 2017г. – 2025 гг.- 50,0 тыс. руб.; |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Тинского  сельсовета до 2025 г. (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210 « Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, - документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации систем электро-, тепло-, водоснабжения.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, тепло-, водоснабжения капитального строительств.

На основании утвержденной Программы Тинского сельсовета может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселений  Тинского сельсовета.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого администрация Тинского сельсовета  и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения - головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры  на территории Тинского сельсовета, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей поселения. Коммунальные системы - капиталоемкие и масштабны. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2025 года).

Целью Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития поселений Тинского сельсовета  на 2017-2020 гг. и на период до 2025 года

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселений Тинского сельсовета.

Основными задачами Программы являются:

1. Формирование оптимальной систем коммунальной инфраструктуры.

2. Создание надежности систем коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения поселений.

4. Повышение качества и доступности предоставляемых коммунальных услуг.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

• проекта генерального плана Тинского сельсовета;

• правил землепользования и застройки Тинского сельсовета;

1. КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САЯНСКОГО РАЙОНА

1.1. Тинской сельсовет, историческая справка, населенные пункты сельсовета.

Тинской сельсовет (далее - сельсовет) является муниципальным образованием, находящимся в границах Саянского района, местное самоуправление в котором осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными законами и законами Красноярского края, Уставом.

Тинской  сельсовет наделен статусом сельского поселения Законом Красноярского края от 18 февраля 2005 года № 13-3007 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Саянский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

Тинской сельсовет  является административно - территориальным образованием, которое согласно Уставу Тинского сельсовета входит в состав Саянского района Красноярского края Российской Федерации. Площадь муниципального образования составляет 10327 га. Сельсовет расположен в юго-восточном Присаянье в 230 км к юго-востоку от Красноярска в Канской группе районов Центрально - Красноярского экономического района в верховьях реки Кан и его притоков.

Природный ландшафт территории Тинского сельсовета разнообразен:

- северная часть - всхолмлено-равнинная, часть занята лесо - степями и под тайгой с прохладным достаточно влажным климатом.

На северо-востоке сельсовет граничит с Ирбейским районом, на северо-западе – с Унерским сельсоветом, в юге – с Межовским сельсоветом,

Тинской сельсовет имеет статус муниципального образования, в границах которого осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет.

Административный центр –  д. Тинская расположен на расстоянии 40 км от районного центра с. Агинское и на расстоянии  220 км от г. Красноярска. На его территории расположено 2 населенных пункта. Численность населения  сельсовета на 01.01.07г. составила 412 человек,в том числе д. Тинская -310 человек, д. Чарга - 102человек.Плотность населения составляет 2,15 человек

Сложившаяся планировочная структура деревни Тинская представляет собой квартальную застройку, образованную пересекающимися улицами. В центральной части населенного пункта деревни Тинская  по улице Центральная расположены здания неполной школы, библиотеки, по улице Ковалева находится здания администрации Тинского сельсовета, фельдшерско-акушерского пункта, сельский Дом культуры. На территории сельсовета в населенном пункте д. Тинская расположены  магазин смешанных товаров «Темп» ИП Беккер, и «Владлена», ветлечебница. Следующим населенным пунктом муниципального образования деревня Чарга. Сложившаяся планировочная структура этой деревни представляет собой территорию, застроенную жилыми домами с приусадебными участками, На территории расположены следующие организации - по улице Центральная библиотека , сельский клуб, отделение связи.

Площадь Тинского муниципального образования составляет 13742,0 га, площадь населенных пунктов 98,0 га. Основную часть территории занимают лесные массивы хвойно-лиственных пород.

1. 2. Экономическая характеристика Тинского сельсовета

Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения населенных пунктов Тинского сельсовета являются подземные воды. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3,9 км., вся водопроводная сеть находится в удовлетворительном состоянии.

На территории сельсовета расположено 2 водонапорные башни, в населенном пункте д. Тинская расположены 4 колонки, для забора вод.В деревни Чарга в каждом личном подворье есть  колодцы.

Нет обслуживающей компании. Не установлены тарифы на водоснабжение. Население использует ресурс, но не оплачивает его потребление.

Теплоснабжение

На территории поселения функционирует 1 котельная работающия на угле, протяженность тепловых сетей составляет 0,280 км.  Котельная отапливает объекты социальной сферы – Тинскую ООШ, школьную столовую, Тинской СДК, ФАП..здание администрации Тинского сельсовета.

Электроснабжение

Электроснабжение Тинского сельсовета обеспечивает ПАО «Красноярскэнергосбыт». На территории Тинского сельсовета установлено 4 трансформаторных подстанции.

Газоснабжение

Жители Тинского сельсовета  обеспечиваются газом в баллонах. Газ доставляется из с. Агинское.

Состояние развития малого бизнеса на территории сельсовета можно охарактеризовать как серьезный резерв развития экономики и улучшения социального климата.

На территории сельсовета действует 5 индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством.

Сдерживающими факторами развития малого предпринимательства на территории сельсовета остается:

- отсутствие рынка сбыта;

-  недостаток квалифицированных кадров;

- недостаток собственных финансовых средств, кредитных ресурсов у субъектов малых форм хозяйствования и недостаток получения  кредитных ресурсов из-за отсутствия необходимого обеспечения;

высокий износ основных средств в сфере материального производства и

- в агропромышленном комплексе;

- сложность в разработке, оформлении и представлении бизнес проектов

В соответствии с ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления организации в Российской Федерации» обязанности по содержанию и благоустройству населенных пунктов возлагаются на органы местного самоуправления (содержание дорог, мостовое хозяйство, уличное освещение, обеспечение водой, обеспечение соблюдения санитарных норм и правил).

Инженерная инфраструктура (техническое состояние водопроводных сетей, систем теплоэнерго-снабжения, канализационных сетей) характеризуется высокой степенью износа. Для поддержания сетей в рабочем состоянии необходимы капитальные вложения, источником которых может быть краевой, районный и местный бюджеты, частные инвесторы.

Одной из первоочередных задач является задача благоустройства территорий, отсутствие финансирования в требуемых размерах сдерживает решение данной задачи.

Социальная сфера.

Здравоохранение. Организована работа ФАПа.

Образование. Осуществляет образовательный  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Тинская   Общеобразовательная школа».

Культура, спорт, молодежная политика. Полномочия в части данных направлений деятельности переданы на район.  Проводятся мероприятия, согласно календарного плана. Работают библиотеки.

Социальная защиты. На территории Тинского сельсовета работаю 2 соц. Работника, четверо обслуживают население на дому, один по оформлению субсидий.

Почтовое отделение. Население Тинского сельсовета обслуживает работник почты Нагорновского почтового отделения.

Безопасность территории осуществляют:

В части правонарушений - участковый районного отделения полиции межмуниципального отдела МВД России « Ирбейский»;

В части пожарной безопасности – Краевое государственное казенное учреждение « Противопожарная охрана Красноярского края» Отряд противопожарной охраны № 33 пожарной части № 333. Пожарная часть имеет два пожарных автомобиля и 11 человек личного состава.

Структурное подразделение - пожарная часть Тинского сельсовета, имеется два автомобиля ЗИЛ 131, ГАЗ 66.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОСНОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МАДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Существующая система теплоснабжения Тинского сельсовета перспектива ее развития.

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры.

В муниципальном образовании Тинской сельсовет  основными источниками теплоснабжения являются водогрейные котлы, работающие на твердом топливе - угле.  Вырабатывается тепловой энергии в год 0.223 тыс. Гкал. Один котел  Ижевского котельного завода (КПД 78-82%). Остальные 2 котла   собственного производства имеют КПД не более 45%. Протяженность тепловых сетей 0,380 км.

В случае если котлы собственного производства заменить на котлы с более высоким КПД до 86%, количество котлов снизится, что позволит снизить и расход на их содержание, обслуживание, и снизятся объемы потребления электроэнергии, уголя.

Таким образом планировать модернизацию системы теплоснабжения в Тинском сельсовете необходимо по двум направлениям:

- замена старого технологического оборудования на новое, менее энергоемкое с высоким КПД и сроком эксплуатации;

- перераспределение существующих мощностей по потребителям.

В настоящее время изношенность сетей теплоснабжения и котельных составляет более 50%, что негативно сказывается на представление услуг.

Решение данных проблем возможно за счет реконструкции тепловых сетей, модернизации существующих котлов.

2.2. 	Существующая система водоснабжения Тинского сельсовета и перспектива ее развития.

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. Вода питьевого качества поднимается глубинными насосами со скважин с глубины 100 м. и наполняются емкости ( по 16 м3) и непосредственно с них ведется потребление воды населением . Через водопроводную сеть подается вода в Тинскую школу, столовую,  ФАП, СДК.

Для обеспечения питьевой водой населения на территории Тинского сельсовета  расположено 2 водонапорные башни.

За период эксплуатации с 1987 года, в 2017 году проведен капитальный ремонт водопроводной сети протяженностью 1,5 км., установлена новая водонапорная башня. Водопроводная  сеть протяженностью 3,9 км. в настоящее время находится в удовлетворительном состоянии. Необходимо провести текущий ремонт на второй башне - замена глубильного насоса.

2.3. Существующая система сбора и утилизации ТБО Тинского сельсовета и перспектива ее развития.

Из=за отсутствия  контейнерных площадокк, сбор и вывоз ТБО осуществляется жителями самостоятельно, в весеннее – летний период вывоз ТБО осуществляет  Тинской сельсовет, вывозка осуществляется трактором МТЗ 80.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с выше указанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

Необходимо внедрить бесконтейнерный способ сбора ТБО от жителей, путем размещения отходов в полиэтиленовые пакеты около своего жилого дома. Должны быть разработаны графики организованного сбора и вывоза бытовых отходов с разбивкой по маршрутам, с указанием дней недели и времени прибытия на место сбора.

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

- организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с. Агинское, для дальнейшего захоронения.

3. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Теплоснабжение

Проектом генерального плана Тинского сельсовета предусмотрено строительство котельной с сетями на месте демонтируемых в д. Тинская в 2018 году. На сегодняшний день при отрицательной динамики развития экономики данное строительство не актуально и данной Программой не рассматривается.

В перспективе развития системы теплоснабжения д. Тинская возможно при условии создания предприятия коммунального хозяйства, которое обеспечит потребности в дополнительном предоставлении услуг по теплоснабжению и создаст условия для повышения качества жителей поселений.

3.2. Водоснабжение

Основные направления развития системы водоснабжения Тинского сельсовета предусматривают:

- модернизацию водонапорной башни, расположенной в д. Тинская по улице Центральная.

- повышение надежности систем водоснабжения;

- повышение экологической безопасности в муниципальном образовании;

- повышение качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационные расходы на единицу продукции;

4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в приложении № 1.

5. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Тинского сельсовета, средств краевого бюджета, а также средств предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета и граждан.

Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства краевого бюджета в рамках финансирования краевых и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Тинского сельсовета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуются администрацией Тинского сельсовета. При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Тинского сельсовета.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава Тинского сельсовета.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом администрации Тинского сельсовета.

Приложение № 1

К долгосрочной целевой программе « Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»

Тинского сельсовета  на период 2017- 2025гг.

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2017-2025г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2017-2025 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2020-2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Теплоснабжение |
| 1. | Монтаж тепловых сетей, приобретение котлов | 2017-2025г.г | КБ | 4 4000,0,40 | 4 000,0 | - | 2450,0 | 300,0 | 1250,0 |
|  |  |  | МБ | 41,0 | 41,0 | - | 25,5 | 3,0 | 12,5 |
|  |  |  | ВИ | 50,0 | 50,0 | - | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  |  | всего | 4091,0 | 4091,0 | - | 2485,5 | 213,0 | 1292,5 |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; ОБ - областной бюджет; ВИ – внебюджетные источники

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2017-2025г.г., тыс. руб | Потребность в средствах на 2017-2025 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2020-2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Водоснабжение |
| 1. | Ремонт водонапорной башни | 2017-2025г.г | КБ | 100,0 |  | - | 100,0 | - | - |
|  |  |  | МБ | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | ВИ | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  | всего | 100,0 |  | - | 100,0 | - | - |