АДМИНИСТРАЦИЯ НАГОРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

САЯНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021                                с. Нагорное                                 № 30-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ НАГОРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НА 2021-2026 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Нагорновского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы водоснабжения на территории Нагорновского сельсовета по с. Нагорное согласно приложений № 1, 2, 3, 4.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в печатном издании «Нагорновские ведомости» и  размещению на странице Нагорновского сельсовета на официальном веб-сайте Саянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.adm-sayany.ru.

.

И.о.Главы Нагорновского сельсовета  			               Г.К. Аккузина

Утверждено

постановлением администрации

Нагорновского сельсовета

от  14.09.2021 № 30-п

СХЕМА         ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

НАГОРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

САЯНСКОГО  РАЙОНА         КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

на 2021- 2026 годы

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1.  Схема  водоснабжения

Часть 1.  Существующее положение в сфере водоснабжения.

# Часть 2.Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

# Часть 3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

# Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.                                                                                                                   Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения.                                                                                                                                                          Часть 6. Экологические аспекты мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Часть 7. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Приложение 1, 2, 3 4 Схемы водоснабжения с. Нагорное.

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения  Нагорновского сельсовета Саянского района являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О  водоснабжении» и на основании технического задания, с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положение "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжения. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 (утв. Приказом Мин. региона России от 29.12.2011 N 635/14) документами  территориального планирования.

Схема водоснабжения Нагорновского сельсовета разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения поселения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения, водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ЖКХ, улучшения экологической обстановки.

Схема водоснабжения разработана сроком  на 5 лет.

Нагорновский сельсовет входит в состав Саянского района Красноярского края. Территория Нагорновского сельсовета  расположена в восточной части края на расстоянии 250 км от г. Красноярска. До ближайшей железнодорожной станции 60 км.

Нагорновский сельсовет граничит с Тинским, Тугачинским, Гладковским, Агинским сельсоветами Саянского района. На территории Нагорновского  сельсовета расположены два населенных пункта – село Нагорное и деревня Усть-Анжа. Административным центром муниципального образования является село Нагорное. Численность населения сельсовета по состоянию на 01.01.2021 года составляет 473 человека. Расстояние до районного центра с.Агинское - 13 км. Наиболее важным для развития сельсовета является выгодное геоэкономическое положение - близость к г. Красноярску, что создаёт предпосылки развитию сельского хозяйства и промышленности.

В настоящее время на территории Нагорновского сельсовета имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из подземных скважин.

Глава I

СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение потребителей Нагорновского сельсовета услугами водоснабжения осуществляет администрация Нагорновского сельсовета.

Используются 5,4 км сетей водоснабжения. На территории сельсовета находятся 3 водонапорные башни. Потребление воды всеми потребителями составляет  9,0 тыс. куб. м в год.

Жители с. Нагорное  отбирают воду на хозяйственно – питьевые нужды через водоразборные колонки, в д. Усть-Анжа непосредственно на водобашне.

Жизненно важным для населённых пунктов сельсовета остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 70% до 80%, большинство скважин требует капитального ремонта и для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых скважин.

Информация по водонапорным башням,

расположенным на территории Нагорновского  сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Место расположения | Численность населения пользующегося водой из данного водопровода | Год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | с. Нагорное, ул. Кузьмина, 28А | 147 | 1978 | Администрация Нагорновского сельсовета |
| 2 | Водонапорная башня | С. Нагорное, ул. 40 лет Победы, 22 | 208 | 1982 | Администрация Нагорновского сельсовета |
| 3 | Водонапорная башня | д. Усть-Анжа, ул. Центральная, 35А | 118 | 1973 | Администрация Нагорновского сельсовета |

Существующий водопровод сельсовета находится в удовлетворительном состоянии. Износ отдельных сетей  водопровода  составляет порядка 70-80 %. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и полную их замену.

- Потребление воды в 2020 году составило:

- годовое потребление воды 			              -  9,0 тыс.куб.м;

- среднесуточное потребление воды		    -  0,025 тыс. куб.м;

- максимальное суточное потребление воды 	    -  0,030 тыс. куб.м

2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий 			         9,0- тыс. куб.м;

- водоснабжение объектов общественного-

делового назначения    					        -

Состояние водопроводных сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год | Протяженность,м | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Задви жка, шт. | Вен тель, шт. | Пож гидрант | Фактический % износа | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | с. Нагорное | 1980 | 5349 | 50 | Пластмасс. | 42 |  |  | 1 | 80 | удовлетворительное |

# ЧАСТЬ 2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| с. Нагорное | 90 |  | 80 | Санитарно- охранная зона есть |  |  |

# ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения по перспективному водопотреблению абонентов                                      Нагорновского сельсовета

| Водопотребление по населённому пункту с. Нагорное Нагорновского сельсовета до реконструкции сетей водоснабжения. |
| --- |
| Наименование поселения | Единица измерения | I этап (2021г) | Расчётный срок (2026г) |
| с. Нагорное | м3/сут. | 15 | - |
| Водопотребление по населенному пункту с. Нагорное Нагорновского сельсовета после реконструкции сетей водоснабжении. |
| с. Нагорное | м3/сут. | 22 | - |

Необходимо выполнение мероприятий,  направленных  на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью  улучшения  условий водоснабжения  населения за счет обеспечения более высокой  пропускной способностью водопроводных  сетей и выравнивания давления в ветвях  сети, а также с целью сокращения  объемов потерь воды (потери воды при авариях  и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения).