АДМИНИСТРАЦИЯ НАГОРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                                            САЯНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017                                      с. Нагорное	№ 38-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАГОРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САЯНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2017-2020 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2025 ГОДА

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Методических рекомендаций от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, руководствуясь Уставом Нагорновского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нагорновского сельсовета Саянского района Красноярского края на 2017-2020 годы и на перспективу до 2025 года (далее – Программа) согласно приложения.

2. Финансирование Программы, начиная с 2017 года, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете Нагорновского сельсовета на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его  официального опубликования в печатном издании «Нагорновские ведомости» и  подлежит размещению на странице Нагорновского сельсовета на официальном веб-сайте Саянского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.adm-sayany.ru.

Глава администрации                                                                                                                    Нагорновского сельсовета                                                                 О.П. Николаева

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации                                                                        Нагорновского сельсовета

От  18.12.2017 № 38-п

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры Нагорновского  сельсовета

Саянского района Красноярского края

на 2017-2020 годы и на перспективу до 2025 года

1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нагорновского сельсовета Саянского района на 2017-2020 годы и на период до 2025 года (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Правила землепользования и застройки Нагорновского сельсовета Саянского района Красноярского края, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Устав Нагорновского сельсовета Саянского района. |
| Заказчик программы | Администрация Нагорновского сельсовета Саянского района Красноярского края |
| Разработчик программы | Администрация Нагорновского сельсовета Саянского района Красноярского края |
| Цель программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития поселений Нагорновского сельсовета на 2017-2020 годы и на период до 2025 года. |
| Задачи программы | 1. Формирование оптимальных систем коммунальной инфраструктуры. 2. Создание надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения поселений. 4. Повышение качества и доступности предоставляемых коммунальных услуг. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. . |
| Целевые показатели программы | Теплоснабжение: Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2017 – 0 ед./км; с 2018 до 2025 г. - 0 ед./км. • Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2017 – 0%; 2018 – 0%, 2019 – 10%, с 2020 г. – по 2025 - 20%. Водоснабжение: Надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 1 ед. ( одну водобашню) в год : 2017 г. – 1 на 1 ед. ; 2018 г. – 1 на 1 ед.; с 2019-2020 годы 1 на 1 ед., с 2020 - 2025 г.г. 1 на 1 ед. • Надежность обслуживания - количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год: 2017 – 1 ед./км; 2018 – 1 ед./км; 2019 – 1 ед./км с 2020 до 2025 г. - 1 ед./км. • Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2017 – 10%; 2018 – 20%, 2019 – 20%, 2020 г. - 20 %; с 2020 г. – по 2025 - 30%. • Износ системы водоснабжения: с 2017 г.по 2020 г. - 50%; с 2020 г. по 2025 г. - 50%. • Уровень потерь воды: 2017 –10%; 2018 – 10%; 2019 – 8%; с 2020 г. – по 2025 г – 8 %. • В 100% объеме обеспечить к 2020 году достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг; • Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения; • Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 10 на 1000 чел. в год; • Обеспечить к 2020 году собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%. Электроснабжение: • Достичь к 2020 году 100% модернизации и монтажа уличного освещения. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017- 2020 годы и на период до 2025 года |
| Контроль за реализацией программы | Глава Нагорновского сельсовета; |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2017 - 2020 годов и на период до 2025 года, составит 760,0 тыс. руб., в том числе: Местный бюджет – 300,0 тыс. руб., из них: 2017 г. – 50,0 тыс. руб.; 2018 г. – 50,0 тыс. руб.; 2019 г. – 50,0 тыс. руб.; 2020 г – 2025 гг. – 150,0 тыс. руб. Краевой бюджет составит 450, 0 тыс. руб. 2017 г. –100,0, тыс. руб.; 2018 г. – 100,0 тыс.руб. 2019г. - 100,0- тыс. руб. 2020-2025г.г. – 150, тыс.руб. Внебюджетные источники составят 10 тыс. руб. 2017г. – 2025 гг.- 10,0 тыс. руб. |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Нагорновского сельсовета до 2025 года (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также Федерального закона от 22.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений - документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации систем электро-, тепло-, водоснабжения.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, тепло-  водоснабжения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, тепло-, водоснабжения капитального строительства.

На основании утвержденной Программы администрация Нагорновского сельсовета может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселений  Нагорновского сельсовета.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения - головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры поселений Нагорновского сельсовета, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейный и местный бюджеты, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей поселения. Коммунальные системы - капиталоемкие и масштабные. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале (до 2025 года).

Целью Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития поселений Нагорновского сельсовета  на 2017-2020 годы и на период до 2025 года.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры поселений Нагорновского сельсовета.

Основными задачами Программы являются:

1. Формирование оптимальной системы коммунальной инфраструктуры.

2. Создание надежности системы коммунальной инфраструктуры.

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения поселений.

4. Повышение качества и доступности предоставляемых коммунальных услуг.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

• правил землепользования и застройки  Нагорновского сельсовета;

1. КРАТКАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАГОРНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА САЯНСКОГО РАЙОНА

1.1. Нагорновский сельсовет: историческая справка, населенные пункты сельсовета.

Нагорновский сельсовет (далее - сельсовет) является муниципальным образованием, находящимся в границах Саянского района, местное самоуправление в котором осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными законами и законами Красноярского края, Уставом Нагорновского сельсовета.

Нагорновский сельсовет наделен статусом сельского поселения Законом Красноярского края от 18 февраля 2005 года № 13-3007 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Саянский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований».

Село Нагорное получило свое название от ключа «Горный», который протекает в селе. В 1829 году были построены первые бараки. Первыми жителями казацкого села были Дмитриенко, Воронины, Яковлевы, Давыденко, Белановы, Федоровы, Ивановы. В 1891 году в память чудесного спасения от неминуемой смерти Александра III с августейшим семейством при крушении железнодорожного поезда в 1888 г в Нагорном был построен молитвенный дом. При нем была и библиотека. 1893 год - открытие одноклассного приходского училища. В 1904 году деревня являлась местом политической ссылки. Часть коммунистов вместе с беспартийными крестьянами учились в сети партийного просвещения. В 1931 году образовался колхоза Победа.

Во время Великой Отечественной войны из села ушло на фронт 200 человек, 107 из них не вернулось. В том числе летчик - испытатель, Герой Советского Союза Георгий Павлович Кузьмин. Его именем названа центральная улица села Нагорного.

В годы коллективизации колхоз «Победа» с. Нагорное и колхоз «Путь к социализму» д. Усть-Анжа объединились.

В состав Нагорновского сельсовета входят два населенных пункта:  село Нагорное (административный центр), деревня Усть-Анжа, которые связаны между собой дорогой с асфальтовым покрытием. Расстояние до деревни                 Усть-Анжа 6 км. Удаленность административного центра с. Нагорное до районного центра с. Агинское составляет 13 км., до г. Красноярска – 250 км.    Муниципальное образование Нагорновский сельсовет граничит со следующими муниципальными образованиями:                                                                                              -Муниципальное образование Тинского сельсовета                                                                   -Муниципальное образование Гладковского сельсовета                                                                   - Муниципальное образование Агинского сельсовета.

Муниципальное образование Нагорновского сельсовета сельскохозяйственное поселение. Личные подсобные хозяйства являются важной составной частью сельскохозяйственного производства.

Фактическая численность населения составляет в с. Нагорное - 371 человек,               в д. Усть-Анжа -  130 человек, всего 501 человек.

Экологическое состояние поселения относительно благополучное. Промышленных предприятий, допускающих вредные выбросы и производящих вредные воздействия на окружающую среду в поселении не расположено.

Транспортный комплекс представлен автомобильным видом транспорта. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории поселения составляет 11,7 км.

Телефонная сеть на территории муниципального образования обслуживается Красноярским филиалом ПАО «Ростелеком» - периферийная станция                                    в с. Нагорное. На территории поселения установлено 2 таксофона.

Развивается беспроводная связь, постоянно расширяется перечень предоставляемых сервисных услуг сотовой связи. Телевещание на территории муниципального образования осуществляется по двум каналам.

## Социальная сфера муниципального образования Нагорновского сельсовета представлена:                                                                                                             - образование -  представлено МКДОУ «Нагорновский детский сад»;                                                                          – здравоохранение - медицинское обслуживание населения муниципального образования Нагорновского сельсовета осуществляется двумя ФАПами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь;                                               - культура - сеть учреждений культуры муниципального образования  представлена 3-мя учреждениями: МБУК «Нагорновский СДК», МБУК «Усть-Анжинский СК», филиал библиотечной централизованной сети. Учреждения культуры на селе продолжают оставаться центром массовой, общедоступной досуговой деятельности, позволяющей реализовать разносторонние творческие интересы населения;                                                                                                                          - почтовая связь - услуги почтовой связи оказывает Нагорновское ОПС Рыбинского почтамта;                                                                                                                            - ветеринария- услуги ветеринарного обслуживания осуществляют специалисты Нагорновского ветпункта КГКУ «Саянский отдел ветеринарии».

Гидрографическая сеть Нагорновского сельсовета представлена реками Кан и Анжа, мелкими ручьями и озерами.

Площадь Нагорновского муниципального образования составляет 14666 га, площадь населенных пунктов 238 га.

1. 2. Экономическая характеристика Нагорновского сельсовета

Муниципальное образование Нагорновского сельсовета сельскохозяйственное поселение. Личные подсобные хозяйства являются важной составной частью сельскохозяйственного производства.

Жилищно -коммунальное хозяйство.

Водоснабжение и водоотведение

На территории с. Нагорное функционирует водопровод, протяженностью 5,3 км, а также имеются три водонапорных башни, которые в современных условиях некому обслуживать, т.е техническое обслуживание ведется наемными рабочими не высокого класса, санитарное обслуживание башен не проводилось много лет из-за неимения денег в бюджете Нагорновского сельсовета. Нет обслуживающей компании. Не установлены тарифы на водоснабжение. Население использует ресурс, но не оплачивает его потребление.

Теплоснабжение

На территории Нагорновского сельсовета функционирует одна котельная, которая работает на твердом топливе  – угле и обслуживает МКДОУ «Нагорновский детский сад» и МБУК «Нагорновский СДК»,   протяженность трассы составляет 180 м.

Электроснабжение

Электроснабжение Нагорновского сельсовета обеспечивает ПАО «Красноярскэнергосбыт». На территории Нагорновского сельсовета установлено 5 трансформаторных подстанции.

Газоснабжение

Жители Нагорновского сельсовета  обеспечиваются газом в баллонах. Газ доставляется из с. Агинское.

Торговля

Инфраструктура потребительского рынка в муниципальном образовании представлена 4 магазинами. В структуре розничной торговли прочное место занимает частная торговля, которая составляет 100% в общем обороте розничной торговли на территории поселения.

Социальная сфера.

Здравоохранение. Организована работа двух ФАПов.

Образование. Функционирует МКДОУ «Нагорновский детский сад», который посещает 21 ребенок. Охват дошкольным образованием составляет 92 %, очередности нет.

Культура.. Полномочия в части данных направлений деятельности переданы в район. Проводятся мероприятия, согласно календарного плана. Работает библиотека.

Социальное обслуживание. На территории Нагорновского сельсовета работает 1 соц. работник по обслуживанию пенсионеров на дому.

Почтовая связь. Население Нагорновского сельсовета обслуживается отделением почтовой связи Рыбинского почтамта в с. Нагорное.

Безопасность территории осуществляют:

В части правонарушений - участковый районного отделения полиции межмуниципального отдела МВД России « Ирбейский»;

В части пожарной безопасности – добровольная пожарная команда, состоящая из 10 человек, имеется передвижной огнеборец, мотопомпа.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОСНОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Существующая система теплоснабжения Нагорновского сельсовета, перспектива ее развития.

Система теплоснабжения является частью муниципальной инфраструктуры.

В МО Нагорновского сельсовета основными источниками теплоснабжения являются водогрейные котлы, работающие на твердом топливе - угле. Количество котлов  2 шт.  Вырабатывается тепловой энергии в год около 34 тыс. Гкал. Котлы собственного производства, имеют КПД не более 60%. Протяженность тепловых сетей 0,180 км.

В случае если котлы собственного производства заменить на котлы с более высоким КПД, до 86%,  снизятся объемы потребления электроэнергии, уголя.

Таким образом планировать модернизацию системы теплоснабжения в Нагорновском сельсовете необходимо по двум направлениям:

- замена старого технологического оборудования на новое, менее энергоемкое с высоким КПД и сроком эксплуатации;

- перераспределение существующих мощностей по потребителям.

В настоящее время изношенность  котельной составляет более 50%, что негативно сказывается на представление услуг.

Решение данных проблем возможно за счет реконструкции и модернизации существующих котлов.

2.2. 	Существующая система водоснабжения Нагорновского сельсовета и перспектива ее развития.

Обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач. Вода питьевого качества поднимается глубинными насосами со скважин с глубины 50 м. и наполняются емкости (по 10 м3) и непосредственно с них ведется потребление воды населением. Через водопроводную сеть подается вода в МКДОУ «Нагорновский детский сад», МБУК «Нагорновский СДК» и Нагорновский ФАП.

Для обеспечения питьевой водой населения на территории Нагорновского сельсовета  расположено 3 водонапорные башни.

Водонапорные сооружения  эксплуатируются более 35 лет. В настоящее время они имеют высокую степень износа и находятся в аварийном состоянии. Результаты их обследования показали, что техническое состояние и оснащение оборудованием не отвечает требованиям надежного обеспечения населения коммунальными услугами.

Протяженность сетей водоснабжения по сельсовету составляет 5,3 км., при износе более 50 %.

Для бесперебойного снабжения жителей сельсовета питьевой водой необходима реконструкция и капитальный ремонт водонапорных башен и водопроводных сетей.

2.3. Существующая система сбора и утилизации ТБО Нагорновского сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Нагорновского сельсовета контейнерные площадки отсутствуют, сбор и вывоз ТБО осуществляется жителями самостоятельно, в весенне – летний период вывоз ТБО осуществляет Нагорновский сельсовет, вывозка осуществляется согласно договора на тракторе Беларусь.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с выше указанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать сбор отходов от жителей частного сектора;

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;

- разработать систему вывоза ТБО, образующегося в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в с. Агинское, для дальнейшего захоронения.

3. ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. Теплоснабжение

Перспектива развития системы теплоснабжения с. Нагорное возможна при условии создания предприятия коммунального хозяйства, которое обеспечит потребности в дополнительном предоставлении услуг по теплоснабжению и создаст условия для повышения качества жителей поселений.

3.2. Водоснабжение

Основные направления развития системы водоснабжения Нагорновского сельсовета предусматривают:

- модернизацию водонапорных башен, расположенных в с. Нагорное и д. Усть-Анжа;

- повышение надежности систем водоснабжения;

- повышение экологической безопасности в муниципальном образовании;

- повышение качества питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

4. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные мероприятия инвестиционных проектов, обеспечивающие достижение целевых показателей, и финансирование по ним представлено в приложении № 1.

5. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Нагорновского сельсовета, средств краевого бюджета, а также средств предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования и граждан.

Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства краевого бюджета в рамках финансирования краевых и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Нагорновского сельсовета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

- УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ                                                                                И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ

Программа реализуются администрацией Нагорновского сельсовета. При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры поселений Нагорновского сельсовета.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава Нагорновского сельсовета.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом администрации Нагорновского сельсовета.

Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе « Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»                                                                                                                                                                                                                                                                 Нагорновского сельсовета  на период 2017- 2025годы

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2017-2025 годы, тыс. руб | Потребность в средствах на 2017-2025 годы тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2020-2025 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  | 2020-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 |
| Электоснабжение |
| 1. | Монтаж уличного освещения | 2017-2025г.г | КБ | 60,0 | 60,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  | 30,0 |
|  |  |  | МБ | 25,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  | 10,0 |
|  |  |  | ВИ | 10,10,0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 85,0 | 85,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 40,0 |

Принятые сокращения: МБ – местный бюджет; КБ - краевой бюджет; ВИ – внебюджетные источники

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Источник финансирования | Общая стоимость мероприятий на 2017-2025 годы,тыс. руб | Потребность в средствах на 2017-2025 тыс. руб. | Сумма по годам, в тыс. руб. | Потребность в средствах на 2020-2025 годы тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  | 2020-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоснабжение |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт водонапорных башен в с. Нагорное и д. Усть-Анжа | 2017-2025г.г. | МБ | 200,0 | 200,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 70,0 |
|  |  |  | КБ | 300,0 | 300,0 | - | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 200,0 |
|  |  |  | ВИ | 10,0 | 10,0 | - | 1.0 | 1,0 |  |  |  | 8,0 |
| 1.2 | Ремонт водопроводных сетей в с. Нагорное | 2017-2025 годы | МБ | 75,0 | 75,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | 35,0 |
|  |  |  | КБ | 90,0 | 90,0 |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  | 50,0 |
|  |  |  | ВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по водоснабжению: |  | Всего | 675,0 | 675,0 | 30,0 | 141,0 | 141,0 |  | - | - | 363,0 |

Принятые сокращения: КБ – краевой бюджет;  МБ – местный бюджет;  ВИ – внебюджетные источники